Расчет количества декоративного камня

По указанной ниже схеме вы без труда сможете подсчитать, сколько декоративного камня КАМЕЛОТ вам понадобится для облицовки нужной поверхности.

Для удобства укладки камня, внешние угловые элементы и плоские элементы камня изготавливаются для всей коллекции декоративного камня КАМЕЛОТ: декоративный кирпич, обработанный камень, дикий камень. Плоские элементы отделочного камня применяют при декорировании ровных поверхностей, а внешние угловые элементы предназначены для облицовки углов, дверных и оконных проемов, арок…

- Для достижения наилучшего эстетического эффекта декорирования неровной поверхности производитель продукции КАМЕЛОТ рекомендует использовать внешние угловые элементы. В таком случает подсчет необходимого количества камня для всего объема, предназначенного под отделку камнем, нужно начинать с угловых элементов, которые измеряются погонными метрами (пог. м). Для этого вы возьмите метр и измерьте длину углов подлежащих облицовке, затем эти длины сложите. Полученную сумму всех длин углов умножьте на 10% вы получите необходимое количество погонных метров угловых элементов, которые вам понадобятся для облицовки.

- Чтобы определить необходимое количество плоских элементов камня, которые измеряются квадратными метрами (м2), нужно найти общую площадь поверхности предназначенной для отделки. Вычесть из общей площади, площадь которую занимают дверные и оконные проемы, площадь, занимаемую угловыми элементами и площадь незапланированную под облицовку камнем. Уже полученную площадь умножьте на 10% и вы получите высчитываемую площадь квадратных метров (м2) декоративного камня.

- Как определить площадь, занимаемую угловыми элементами, которые измеряются погонными метрами (пог. м)? Для этого полученное количество погонных метров (пог. м) угловых элементов (см. п. 1) умножьте на коэффициент 0,2 и вы получите количество угловых элементов но уже в квадратных метрах (м2).

- Производитель продукции КАМЕЛОТ обращает ваше внимание на то, что весь декоративный кирпич, обработанный камень и дикий камень продается только коробками и не может быть отпущен поштучно. При окончательном подсчете необходимого количества камня смотрите упаковочный лист всей коллекции камней КАМЕЛОТ и заказ производите с учетом кратности коробкам.  Оставшиеся коробки с камнем вы можете вернуть компании «Камелот-C» в том случае, если коробки не были распечатаны, т.е. не была нарушена целостность и товарный вид фирменной упаковки.